Produktinformasjon

HVITTMETALL

II	Tinnbasislegeringer med bly

Disse legeringene inneholder mer antimon (8-12%) og kobber (4-7%) enn gruppe I legeringene.  Dessuten inneholder de noen prosent bly.  I mikrostrukturen ser man fire bestanddeler:  Grunnmasse av tinn, terningformede tinn-antimon krystaller, nåleformede kobber-tinn krystaller og eutektikum av tinn-bly.

Blyinnholdet gjør at disse legeringene danner bedre og mer fastheftende smørefilm.  Dette viser seg ved at legeringene er meget slitesterke og holder selv ved meget høye turtall, og at smørefilmen gjendannes mye raskere etter stillstand enn på blyfritt metall.

Til gjengjeld gjør blyet at det nedre smeltepunktet er lavere, selv om det normalt ikke har noen betydning ettersom faren for varmgang er redusert pga. bedre smøreevne.  Forholdsvis høyt innhold av antimon og kobber gjør at legeringene er harde og kan tåle store belastninger.

Gruppe II legeringer brukes først og fremst til lagre i store, langsomtgående dieselmotorer, samt i turbiner, turboer, kompressorer og el-motorer.  Her utnyttes legeringens store slitestyrke og bæreevne.

I lagre med rolig belastning kan metallet anvendes i tykke lag, eller bør lagtykkelsen (t) være omkring

t = 0,5 + 0,01 x d mm

Fr.VIII er en typisk gruppe II legering.  Den er blant de hardeste og mest slitesterke legeringer som framstilles.  Den ble opprinnelig utviklet til dampmaskinen i amerikabåten Fredrik VIII, men har i dag mange bruksområder.

Det er viktig at lagerskålene fortinnes med rent tinn, ikke tinn-bly.

STRUKTUR

Tinnbasismetallene består av en grunnmasse som kan inneholde ca. 7% oppløst antimon.  Hvis legeringen inneholder mer antimon, skilles det ut som primære terningformede krystaller av en antimon-tinn forbindelse (SbSn).

Kobberinnhold over 1% skilles ut som primære nåle- eller stjerneformede krystaller av en kobber-tinn forbindelse (Cu6Sn5).

Eventuelt blyinnhold skiller seg ut i grunnmassens korngrenser som bly-tinn eutektikum.  De vanlige blybasislegeringene inneholder primære antimon-tinn terninger og kobber-tinn nåler i en grunnmasse av bly-tinn-antimon eutektikum.

KORNSTØRRELSE

Krystallenes størrelse har avgjørende betydning for hvittmetallets mekaniske egenskaper.  Metallet er sterkest når det er finkornet, dvs. består av mange små krystaller.  Under størkningsprosessen vil de krystallene som allerede er utskilt vokse inntil alt metall er størknet.  Ved hurtig størkning får ikke krystallene tid til å vokse; i stedet dannes flere nye krystaller og man får en finkornet struktur.

HARDHET

Hvittmetallenes hardhet angis ved Brinell-hardhetstall, som er et mål på evnen til å motstå sammentrykning.  Normalt er hardheten hos hvittmetall mellom 20 og 35 Brinell.  De hardeste legeringene er de mest slitesterke, mens de mindre harde legeringene er mindre tilbøyelige til å revne hvis de utsettes for støt og slag.

Brinell-tallet er ingen materialkonstant, men vil variere med støpemetoden og metallets struktur.  Finkornet metall kan være 5 Brinell hardere enn grovkornet metall av samme legering.

Finkornet metall har best mekaniske egenskaper.

PLASTISITET

Plastisitet er metallets evne til å deformeres uten å revne.  Alle hvittmetaller er forholdsvis plastiske og kan innleire små fremmedpartikler som smøremidlet fører med seg.

Hardhet og plastisitet brukes til å sammenligne ulike hvittmetallegeringer, selv om tallene ikke direkte sier noe om hvilke mekaniske belastninger de enkelte legeringer kan tåle.  Man kan generelt si at de mest plastiske legeringene er mest slagbestandige og har best utmattelsesstyrke, mens de hardere legeringene ikke har så god utmattelsesstyrke men kan til gjengjeld bære større belastninger.

LAGERSKÅLENS INNFLYTELSE

De fleste glidelagre består av en lagerskål av stål, bronse eller et annet hardt metall med et forholdsvis tynt lag hvittmetall.  Det viser seg i praksis at når hvittmetalllaget er meget tynt, ”overtar” lagerskålen en del av påkjenningene, slik at lagerets mekaniske egenskaper er vesentlig bedre enn hvittmetallets.  En forutsetning for dette er selvfølgelig en god fortinning.